## Slide 1: RFID技术简介
RFID(Radio Frequency Identification射频识别)
是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,因此不受空间限制,能更快的进行物品跟踪,数据交换,分类,统计,分析等.
它将和目前的计算机网络,互联网,无线通讯一起,构成新一代的数据和网络系统.从产品生产,运输,存储,销售到售后服务,RFID将推动全面的智能化管理.

## Slide 2: RFID工作原理
RFID射频识别通常由感应器和RFID标签组成.
工作原理是利用感应器发出无线电波,触发感应范围内的RFID标签,经由电磁感应产生电流,供应RFID标签上的芯片运行并发出电磁回应感应器.

## Slide 3: RFID标签分类
按照能量供给方式的不同，RFID标签分为有源标签、无源标签和半有源标签三种.
无源标签本身没有电池的装置,所需电流全靠感应器的无线电波电磁感应产生,所以没有在接收到感应器发出的信号才会被感应器感应.
有源标签内置有电池,可以主动传送信号供感应器读取,信号传送范围也相对比被动式更远.

## Slide 4: RFID标签分类
按照工作频率的不同
RFID标签分为低频（LF）、高频（HF）、超高频（UHF）和微波频段（MW）的标签。
目前国际上RFID应用以LF和HF标签产品为主；UHF标签开始规模生产，由于其具有可远距离识别和低成本的优势，有望在未来五年内成为主流；MW标签在部分国家已经得到应用。中国已掌握HF芯片的设计技术，并且成功地实现了产业化，同时UHF芯片也已经完成开发。

## Slide 5: RFID标签天线
RFID标签天线制造以蚀刻/冲压天线为主，其材料一般为铝或者铜，随着新型导电油墨的开发，印刷天线的优势越来越突出。RFID标签封装以低温倒装键合工艺为主，也出现了流体自装配、振动装配等新的标签封装工艺。中国低成本、高可靠性的标签制造装备和封装工艺正在研发中。

## Slide 6: RFID标签读写器
RFID读写器产品类型较多，部分先进产品可以实现多协议兼容。中国已经推出了系列RFID读写器产品，小功率读写模块已达到国外同类水平，大功率读写模块和读写器片上系统（SoC）尚处于研发阶段。

## Slide 7: RFID标准体系
目前RFID存在三个主要的技术标准体系，总部设在美国麻省理工学院（MIT）的Auto-ID Center（自动识别中心）、日本的Ubiquitous ID Center（泛在ID中心，UIC）和ISO标准体系。

## Slide 8: EPC Global 标准
EPC Global是由美国统一代码协会（UCC）和国际物品编码协会（EAN）于2003年9月共同成立的非营利性组织，其前身是1999年10月1日在美国麻省理工学院成立的非营利性组织Auto-ID中心。Auto-ID中心以创建“物联网”(Internet of Things)为使命，与众多成员企业共同制订一个统一的开放技术标准。旗下有沃尔玛集团、英国Tesco等100多家欧美的零售流通企业，同时有IBM、微软、飞利浦、Auto-IDLab等公司提供技术研究支持。
目前EPC Global已在加拿大、日本、中国等国建立了分支机构，专门负责EPC码段在这些国家的分配与管理、EPC相关技术标准的制定、EPC相关技术在本国的宣传普及以及推广应用等工作。
EPC Global“物联网”体系架构由EPC编码、EPC标签及读写器、EPC中间件、ONS服务器和EPCIS服务器等部分构成。EPC赋予物品惟一的电子编码，其位长通常为64位或96位，也可扩展为256位。对不同的应用规定有不同的编码格式，主要存放企业代码、商品代码和序列号等。最新的GEN2标准的EPC编码可兼容多种编码。 EPC中间件对读取到的EPC编码进行过滤和容错等处理后，输入到企业的业务系统中。它通过定义与读写器的通用接口（API）实现与不同制造商的读写器兼容。ONS服务器根据EPC编码及用户需求进行解析，以确定与EPC编码相关的信息存放在哪个EPCIS服务器上。EPCIS服务器存储并提供与EPC相关的各种信息。这些信息通常以PML的格式存储，也可以存放于关系数据库中。

## Slide 9: Ubiquitous ID 标准
日本在电子标签方面的发展，始于20世纪80年代中期的实时嵌入式系统TRON。T-Engine是其中核心的体系架构。在T－Engine论坛领导下，泛在ID中心于2003年3月成立，并得到日本政府经产省和总务省以及大企业的支持，目前包括微软、索尼、三菱、日立、日电、东芝、夏普、富士通、NTT DoCoMo、KDDI、J-Phone、伊藤忠、大日本印刷、凸版印刷、理光等重量级企业。
泛在ID中心的泛在识别技术体系架构由泛在识别码（uCode）、信息系统服务器、泛在通信器和ucode解析服务器等四部分构成。uCode采用128位记录信息，提供了340×1036编码空间，并可以以128位为单元进一步扩展至256、384或512位。uCode能包容现有编码体系的元编码设计，可以兼容多种编码，包括JAN、UPC、ISBN、IPv6地址，甚至电话号码。uCode标签具有多种形式，包括条码、射频标签、智能卡、有源芯片等。泛在ID中心把标签进行分类，设立了9个级别的不同认证标准。
泛在通信器主要由IC标签、标签读写器和无线广域通信设备等部分构成，用来把读到的uCode送至uCode解析服务器，并从信息系统服务器获得有关信息。

## Slide 10: ISO标准体系
国际标准化组织（ISO）以及其他国际标准化机构如国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）等是RFID国际标准的主要制定机构。大部分RFID标准都是由ISO（或与IEC联合组成）的技术委员会（TC）或分技术委员会（SC）制定的。

## Slide 11: RFID主要标准
RFID系统主要由数据采集和后台应用系统两大部分组成。目前已经发布或者正在制定中的标准主要是与数据采集相关的，主要有电子标签与读写器之间的空气接口、读写器与计算机之间的数据交换协议、电子标签与读写器的性能和一致性测试规范,以及电子标签的数据内容编码标准等。后台应用系统目前并没有形成正式的国际标准，只有少数产业联盟制定了一些规范，现阶段还在不断演变中。

## Slide 12: 电子产品编码标准
RFID是一种只读或可读写的数据载体，它所携带的数据内容中最重要的是惟一标识号。因此，惟一标识体系以及它的编码方式和数据格式，是我国电子标签标准中的一个重要组成部分。惟一标识号广泛应用于国民经济活动中，例如我国的公民身份证号、组织机构代码、全国产品与服务统一代码扩展码、电话号、车辆识别代号、国际证券号等。尽管国家多个部委在惟一标识领域开展了一系列的相关研究工作，但与发达国家相比，我国的惟一标识体系总体上处于发展的起步阶段，正在逐步完善中。

## Slide 13: 产品电子代码 EPC
EPC是由EPC global组织、各应用方协调一致的编码标准，可以实现对所有实体对象（包括零售商品、物流单元、集装箱、货运包装等）的惟一有效标识。EPC由一个版本号加上域名管理者、对象分类、序列号三段数据组成的一组数字。其中EPC的版本号标识EPC的长度或类型；域名管理者是描述与此EPC相关生产厂商的信息；对象分类记录产品精确类型的信息；序列号用于惟一标识货品单件。
EPC与目前应用最成功的商业标准EAN.UCC全球统一标识系统是兼容，成为EAN.UCC系统的一个重要组成部分，是EAN.UCC系统的延续和拓展，是EPC系统的核心与关键。

## Slide 14: EAN.UCC
EAN国际物品编码协会成立于1977年，是基于比利时法律规定建立的一个非营利性国际组织，总部设在比利时首都布鲁塞尔。EAN目的是建立一套国际通行的全球跨行业的产品、运输单元、资产、位置和服务的标识标准体系和通信标准体系，即“全球商业语言——EAN.UCC系统”。国际EAN的前身是欧洲物品编码协会，现主要负责除北美以外的EAN.UCC系统的统一管理及推广工作。目前，其会员遍及90多个国家和地区，全世界已有约90万家公司、企业通过各国或地区的编码组织加入到EAN.UCC系统中来。近几年，国际EAN加强了与美国统一代码委员会（UCC）的合作，先后两次达成EAN/UCC联盟协议，以共同开发、管理EAN.UCC系统。

## Slide 15: GB 18937 (NPC)
强制性国家标准 GB 18937《全国产品与服务统一标识代码编制规则》规定了全国产品与服务统一代码（NPC）的适用范围、代码结构及其表现形式，由国务院标准化行政主管部门于2003年2月2日颁布，2003年4月16日正式实施。
全国产品与服务统一代码是按照《全国产品与服务统一标识代码编制规则》国家标准要求编制的全国产品与服务统一标识代码，目前已经用于电子设备、食品、建材、汽车、石油化工、农业、专业服务等领域。根据国内外对海量赋码对象进行赋码的一般规律，全国产品与服务统一代码按照全数字、最长不超过十四位、便于维护机构维护和管理的原则设计，由十三位数字本体代码和一位数字校验码组成，其中本体代码采用序列顺序码或顺序码。

## Slide 16: RFID通信标准
RFID的无线接口标准中最受注目的是ISO/IEC 18000系列协议，涵盖了从125KHz到2.45GHz的通信频率，识读距离由几厘米到几十米，其中主要是无源标签但也有用于集装箱的有源RFID标签。
近距离无线通信（NFC）是一项让两个靠近（近乎接触）的电子装置以13.56MHz频率通信的RFID应用技术。由诺基亚、飞利普和索尼创办的近距离无线通信论坛（NFC Forum）起草了相关的通信和测试标准，让消费类电子设备（尤其是手机）与其他的网络产品或电脑外设进行通信和数据交换。该标准还与ISO/IEC 14443和ISO/IEC 15693非接触式IC卡兼容。目前，已经有支持NFC功能的手机面世，可以用手机来阅读兼容ISO/IEC 14443 Type A或Sony FeliCa 的非接触式IC卡或电子标签。
超宽带无线技术（UWB）是一种直接以载波频率传送数据的通信技术。以UWB作为射频通信接口的电子标签可实现半米以内的精确定位。这种精确定位功能方便实现医院里的贵重仪器和设备管理、大楼或商场里以至奥运场馆内的人员管理。
无线传感器网络是另一种RFID技术的扩展。传感器网络技术的对象模型和数字接口已经形成产业联盟标准IEEE 1451。该标准正进一步扩展，提供基于射频的无线传感器网络，相关标准草案1451.5正在草议中。有关建议将会对现有的ISO/IEC 18000系列RFID标准，以及ISO/IEC 15961、ISO/IEC 15862读写器数据编码内容和接口协议进行扩展。

## Slide 17: RFID频率标准
RFID标签与阅读器之间进行无线通信的频段有多种，常见的工作频率有135kHz以下、13.56MHz、860～928MHz (UHF)、2.45GHz及5.8GHz等。
低频系统工作频率一般低于30MHz，典型的工作频率有125KHz、225KHz、13.56MHz等，这些频点应用的射频识别系统一般都有相应的国际标准予以支持。其基本特点是电子标签的成本较低、标签内保存的数据量较少、阅读距离较短（无源情况，典型阅读距离为10cm）、电子标签外形多样（卡状、环状、钮扣状、笔状）、阅读天线方向性不强等。
高频系统一般指其工作频率高于400MHz，典型的工作频段有915MHz、2.45gHz、5.8gHz等。高频系统在这些频段上也有众多的国际标准予以支持。基本特点是电子标签及阅读器成本均较高、标签内保存的数据量较大、阅读距离较远（可达几米至十几米）， 适应物体高速运动性能好，外形一般为卡状，阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性。
各种频段有其技术特性和适合的应用领域。低频系统使用最广，但通信速度过慢，传输距离也不够长；高频系统通信距离远，但耗电量也大。短距离的射频卡可以在一定环境下替代条码，用在工厂的流水线等场合跟踪物体。长距离的产品多用于交通系统，距离可达几十米，可用在自动收费或识别车辆身份等场合。

## Slide 18: RFID应用标准
RFID在行业上的应用标准包括动物识别、道路交通、集装箱识别、产品包装、自动识别等。
我国RFID标准的制定与推广
国内RFID技术与应用的标准化研究工作起步比国际上要晚4～5年时间，2003年2月国家标准化委员会颁布强制标准《全国产品与服务统一代码编码规则》，为中国实施产品的电子标签化管理打下基础，并确定首先在药品、烟草防伪和政府采购项目上实施。此外，我国正在制定的RFID领域技术标准是采用了ISO/IEC 15693系列标准，该系列标准与ISO/IEC 18000-3相对应，均在13.56MHz的频率下工作，前者以卡的形式封装。目前，在这一频率下工作的电子标签技术已相对成熟。
在充分照顾我国国情和利用我国优势的前提下，应该参照或引用ISO、IEC、ITU等国际标准并做出本地化修改，这样能尽量避免引起知识产权争议，掌握国家在电子标签领域发展的主动权。
RFID的广泛应用蕴藏着巨大的产业利益、还涉及国家安全利益、信息控制利益等，在这一点上我国政府主管部门应高度关注。我国应全面部署电子标签标准体系，尤其应重视编码体系、频率划分以及与知识产权有关的技术和应用，并推出具有我国自主知识产权的标准，特别是在解决安全、防伪、识别、管理等应用领域。

## Slide 19: RFID中国技术标准
中国在RFID技术与应用的标准化研究工作上已有一定基础，目前已经从多个方面开展了相关标准的研究制定工作。制定了《集成电路卡模块技术规范》、《建设事业IC卡应用技术》等应用标准，并且得到了广泛应用；在频率规划方面，已经做了大量的试验；在技术标准方面，依据ISO/IEC15693系列标准已经基本完成国家标准的起草工作，参照ISO/IEC 18000系列标准制定国家标准的工作已列入国家标准制订计划。此外，中国RFID标准体系框架的研究工作也已基本完成。

## Slide 20: RFID优先应用领域
鼓励和支持在公共安全、生产管理与控制、现代物流与供应链管理、交通管理、军事应用、重大工程与活动等领域中优先应用RFID技术，为RFID技术大规模应用提供经验。为中国实施产品的电子标签化管理打下基础，并确定首先在药品、烟草防伪和政府采购项目上实施。
重大工程与活动
RFID技术与其他相关技术集成，可以构建快速识别、数据采集、信息传输相融合的综合服务体系。将RFID技术用于大型运动会、展览会等重大活动的综合管理，具体包括票证管理、车辆管理、设施管理等。

## Slide 21: RFID优先应用领域
生产管理和控制
为提高中国制造业信息化水平，以信息化带动工业化，在企业原材料供货、生产计划管理、生产过程控制、精益制造等方面，使用RFID技术可以促进生产效率和管理效率的提高。具体应用方向包括汽车制造、家电生产、纺织服装等。
现代物流与供应链管理
RFID技术应用在物品的流通环节，实现物品跟踪与信息共享，彻底改变了传统的供应链管理模式，极大地提高企业运行效率。具体应用方向包括仓储管理、物流配送、零售管理、集装箱运输、邮政业务等。

## Slide 22: RFID标签与条形码比较
识别条码需要将扫描枪对准条码,而RFID标签在一定范围内即可识读,降低了劳动强度,避免了人为的漏扫现象的发生.
RFID可以一次读取大量标签,而条码每次只能读一组标签,效率大大提高.
RFID可以穿透包装箱读取箱内物品的标签,而条形码只能在表面光学读取.
RFID标签具有可读写性,可以记录物流状态过程信息.

## Slide 23: RFID标签与条形码比较
RFID标签数据可以进行加密,难以复制.
条形码的纸张比较容易损坏,有时无法识别.
条形码成本相对较低,但是无法大量扫描,人工成本较高.
RFID标签是条形码的替代品,随着科技的发展会不断的普及应用.

## Slide 24: RFID标签与条形码比较
识别条码需要将扫描枪对准条码,而RFID标签在一定范围内即可识读,降低了劳动强度,避免了人为的漏扫现象的发生.
RFID可以一次读取大量标签,而条码每次只能读一组标签,效率大大提高.
RFID可以穿透包装箱读取箱内物品的标签,而条形码只能在表面光学读取.
RFID标签具有可读写性,可以记录物流状态过程信息.